Об утверждении Порядка содержания автомобильных

дорог общего  пользования местного значения  и

искусственных  сооружений  в границах города

Усолье-Сибирское Порядка  ремонта  автомобильных

дорог общего пользования местного значения  и

искусственных сооружений в границах города

Усолье-Сибирское

В соответствии со статьями 17 и 18 Федерального закона РФ от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь статьями 45,55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений   в границах  города Усолье-Сибирское  (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Утвердить Порядок ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений  в границах  города  Усолье-Сибирское (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

3.  Настоящее постановление опубликовать  в газете «Официальное  Усолье»  и  разместить на официальном сайте администрации  города Усолье-Сибирское.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – председателя комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Н.В. Антонова.

Глава  администрации города                                                  О.П. Жилкин

Подготовил:

Е.М. Иозайтис                                     Согласовано:

Зам.главы-председатель комитета

по городскому  хозяйству                                Н.В. Антонов

Начальник

юридического отдела                                         Т.В. Филипенко

Приложение № 1

Утвержден

постановлением   администрации

города Усолье-Сибирское

от ______________ № ______

Порядок  содержания автомобильных дорог  общего пользования местного значения  и искусственных сооружений  в границах города Усолье-Сибирское

1. Общие положение

1.1. Настоящий Порядок содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ангарского муниципального образования и искусственных дорожных сооружений (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и определяет порядок и принципы организации и проведения работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения   в границах города Усолье-Сибирское и искусственных дорожных сооружений (далее - автомобильные дороги), оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее - работы по содержанию автомобильных дорог).

1.2. Организация и проведение работ по содержанию автомобильных дорог включают следующие мероприятия:

- оценка технического состояния автомобильных дорог;

- планирование работ по содержанию автомобильных дорог;

- разработка проектов работ по содержанию автомобильных дорог (далее - проектная документация) или сметных расчетов стоимости работ по содержанию автомобильных дорог (далее - сметные расчеты);

- проведение работ по содержанию автомобильных дорог;

- систематический контроль хода и качества выполнения работ по содержанию автомобильных дорог, проведение приемки результатов выполненных работ.

2. Оценка технического состояния автомобильных дорог

2.1. Оценку технического состояния автомобильных дорог проводят в целях определения соответствия комплекса характеристик технического уровня автомобильных дорог и их эксплуатационного состояния требованиям технических регламентов.

2.2. Оценка технического состояния автомобильных дорог осуществляется на основании результатов комплекса работ по обследованию, сбору и анализу

информации о параметрах, характеристиках и условиях функционирования автомобильных дорог, о наличии повреждений ее элементов и причин их появления, о характеристиках транспортных потоков (далее - диагностика), требованиям технических регламентов.

2.3. Состав и периодичность работ по оценке технического состояния определяются в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 № 150 "О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог".

2.4. Проведение работ по диагностике осуществляется  комитетом  по городскому  хозяйству  администрации города Усолье-Сибирское, либо специализированной подрядной организацией, если такие работы являются предметом муниципального контракта, заключенного в соответствии с Федеральным законом РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

3. Планирование работ по  содержанию  автомобильных дорог

3.1. Планирование работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется комитетом   по городскому  хозяйству  администрации города Усолье-Сибирское в соответствии с нормативами финансовых затрат, предусмотренными в бюджете города Усолье-Сибирское на содержание автомобильных дорог.

3.2. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в соответствии с проектами организации дорожного движения комитет  по городскому  хозяйству  администрации города Усолье-Сибирское осуществляет формирование плана разработки проектов или сметных расчетов.

3.3. Планирование работ по содержанию автомобильных дорог предусматривается за счет средств бюджета города Усолье-Сибирское, утверждаемого решением Думы города Усолье-Сибирское на очередной финансовый год, а также за счет средств регионального либо федерального бюджетов, в соответствии с заключенными соглашениями, в объемах финансирования, предусмотренных на указанные цели.

4. Разработка проектной документации  или сметных расчетов

4.1. В соответствии с утвержденным главой администрации города Усолье-Сибирское планом разработки проектов или сметных расчетов осуществляется разработка проектной документации или сметных расчетов комитетом  по городскому  хозяйству администрации города либо специализированной подрядной организацией, если такие работы являются предметом муниципального контракта,  заключенного   в    соответствии   с    Федеральным   законом   РФ    от

05.04.2013    г. № 44-ФЗ

4.2. Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05.03.2004 № 15/1.

4.3. Лицо, осуществляющее разработку проектной документации или сметных расчетов, несет ответственность за качество разрабатываемой документации и ее соответствие требованиям технических регламентов.

4.4. Утверждение и необходимые согласования проектной документации или сметных расчетов производятся в соответствии с техническим заданием на разработку проектной документации или выполнение сметных расчетов.

5. Проведение работ по содержанию автомобильных  дорог

5.1. Работы по содержанию автомобильных дорог выполняются подрядными организациями на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

5.2. Рекомендации по организации и выполнению работ по содержанию автомобильных дорог, обеспечению безопасности дорожного движения принимаются в соответствии с отраслевым дорожным методическим документом "Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования", введенным в действие письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис.

5.3. Качество работ по содержанию автомобильных дорог оценивается в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов Российской Федерации и определяется по всем основным элементам автомобильных дорог (земляному полотну, дорожной одежде, искусственным сооружениям и другим элементам).

5.4. Ответственность за соблюдение требований технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, обеспечения сохранности автомобильных дорог возлагается на комитет по городскому  хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, а также на подрядные организации, выполняющие работы по содержанию автомобильных дорог, в рамках их ответственности по муниципальным контрактам.

6. Приемка работ  по содержанию автомобильных дорог

6.1. Приемка результатов выполненных работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется комитетом  по городскому  хозяйству администрации города в соответствии с условиями заключенного контракта на их выполнение.

6.2. Приемка и оценка качества работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется специалистами комитета  по городскому  хозяйству администрации города  Усолье-Сибирское систематически по мере их выполнения.

6.3. Приемка и оценка качества работ по содержанию автомобильных дорог осуществляются путем оценки соответствия фактического уровня уровню, установленному ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения", утвержденным постановлением Государственного стандарта Российской Федерации от 11.10.1993 № 221.

Зам.главы-председатель комитета

по городскому  хозяйству

администрации города                                                                   Н.В. Антонов

Приложение № 2

Утвержден

постановлением   администрации

города Усолье-Сибирское

от ______________ № ______

Порядок  ремонта автомобильных дорог  общего  пользования

местного  значения и искусственных дорожных  сооружений в границах города Усолье-Сибирское

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Усолье-Сибирское и искусственных дорожных сооружений (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и определяет правила организации и проведения работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах  города Усолье-Сибирское и искусственных дорожных сооружений (далее - автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее - работы по ремонту автомобильных дорог).

1.2. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог включают следующие мероприятия:

- оценка технического состояния автомобильных дорог;

- планирование работ по ремонту автомобильных дорог;

- разработка проектов работ по ремонту автомобильных дорог (далее - проектная документация) или сметных расчетов стоимости работ по ремонту автомобильных дорог (далее - сметные расчеты);

- проведение работ по ремонту автомобильных дорог;

- контроль за ходом и качеством выполнения работ по ремонту автомобильных дорог, приемка результатов выполненных работ.

2. Оценка  технического состояния автомобильных  дорог

2.1. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится комитетом по городскому  хозяйству  администрации города Усолье-Сибирское либо специализированной подрядной организацией, если такие работы являются предметом муниципального контракта, заключенного в соответствии с Федеральным законом РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

2.2. Состав и периодичность работ по оценке технического определяются в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации РФ от

27.08.2009 № 150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог».

3. Планирование работ по содержанию автомобильных  дорог

3.1. Планирование работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется комитетом по городскому  хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  на основании нормативов финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог.

3.2. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в соответствии с проектами организации дорожного движения комитет  по городскому хозяйству осуществляет формирование плана разработки проектной документации или сметных расчетов по ремонту автомобильных дорог.

3.3. Планирование работ по ремонту автомобильных дорог предусматривается за счет средств бюджета администрации города, утверждаемого решением Думы   города Усолье-Сибирское  на очередной финансовый год, а также за счет средств регионального либо федерального бюджетов, в соответствии с заключенными соглашениями, в объемах финансирования, предусмотренных на указанные цели.

4. Разработка  проектной документации  или сметных расчетов

4.1. В соответствии с утвержденным главой администрации города Усолье-Сибирское планом разработки проектной документации или сметных расчетов по ремонту автомобильных дорог осуществляется разработка проектной документации или сметных расчетов комитета по городскому  хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  либо специализированной подрядной организацией, если такие работы являются предметом муниципального контракта, заключенного в соответствии с Федеральным законом РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

4.2. Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05.03.2004 № 15/1.

4.3. Лицо, осуществляющее разработку проектной документации или сметных расчетов, несет ответственность за качество разрабатываемой документации и ее соответствие требованиям технических регламентов.

4.4. Утверждение и необходимые согласования проектной документации или сметных расчетов производятся в соответствии с техническим заданием на разработку проектной документации или выполнение сметных расчетов.

4.5. Проектная документация на ремонт и содержание автомобильных дорог не подлежит государственной экспертизе в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке

организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

5. Проведение работ по ремонту автомобильных  дорог

5.1. Работы по ремонту автомобильных дорог выполняются подрядными организациями на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

5.2. При производстве ремонтных работ подрядная организация, привлекаемая для выполнения ремонтных работ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о размещении заказа, осуществляет:

- содержание участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных средств в зоне проведения ремонтных работ;

- организацию движения транспортных средств в зоне проведения ремонтных работ в соответствии со схемами, согласованными комитетом  по городскому  хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  и ОГИБДД  МО МВД России «Усольский»

5.3. Рекомендации по организации и выполнению работ по ремонту автомобильных дорог, обеспечению безопасности дорожного движения принимаются в соответствии с отраслевым дорожным методическим документом «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования», введенным в действие письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис.

5.4. Ответственность за соблюдение требований технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, обеспечения сохранности автомобильных дорог возлагается на комитет по городскому  хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, а также на подрядные организации, выполняющие работы по содержанию автомобильных дорог, в рамках их ответственности по муниципальным контрактам.

6. Приемка работ по ремонту  автомобильных  дорог

6.1. Приемка результатов выполненных работ подрядными организациями по ремонту автомобильных дорог осуществляется комитетом по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  в соответствии с условиями заключенного контракта на их выполнение.

6.2. Контроль за ходом выполнения работ, приемка и оценка работ по ремонту автомобильных дорог устанавливаются в соответствии с требованиями ведомственных строительных норм 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», утвержденных Минавтодором РСФСР от 14.07.1989 № НА-18/266.

Зам.главы-председатель комитета

по городскому  хозяйству

администрации города                                                                     Н.В. Антонов