Приложение № 3

к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское от «11» августа 2014 года №1395

ТИПОВОЙ  АЛЬБОМ

рекламных конструкций

г. Усолье-Сибирское

1. Щитовая установка 3,0 м х 6,0 м

Описание:

Отдельно стоящие на земле объекты наружной рекламы и информации, имеющие внешние поверхности для размещения информации и состоящие из заглубляемого фундамента, каркаса и информационного поля.

Размеры:

- размер информационного поля: 3,0м x 6,0м;

- расположение рекламного поля – горизонтальное;

- основной цвет конструкции – серый, черный;

- в качестве дополнительных цветов могут использоваться – синий, бордовый, желтый, зеленый.

Технология замены изображения:

- переклейка бумажного постера;

- натяжение винилового полотна.

Описание информационной панели:

Информационная панель представляет собой металлическую раму, жестко соединенную с опорной стойкой.

Соединение опоры и металлической рамы двух типов:

- фланцевое соединение высокопрочными болтами;

- сварное соединение.

Соединение    закрыто    декоративной    облицовкой.    Рекламные поверхности выполнены из оцинкованных панелей либо влагостойкой фанеры, для вариантов статичного исполнения. Для  вариантов  динамической  технологии  смены   изображения призматрон используется механизм смены изображения.

Для обслуживания  рекламных поверхностей необходимо предусмотреть приспособления для крепления средств индивидуальной защиты.

Опорная стойка:

- выполнена из прямоугольной профильной трубы или круглой профильной трубы;

- допустимая высота опорной стойки: от 4,5м до 7,5м;

- цвет опорной стойки: серый, черный

- устанавливается под прямым углом к нижней кромке рекламной панели;

- возможна установка на двух опорах.

Возможные технологии смены изображений:

- призматрон;

- скроллер;

- другие технологии автоматической смены изображений.

Подсвет рекламной конструкции: рекламная конструкция может иметь внешний или внутренний подсвет

1. Щитовая установка

Варианты возможного дизайна (виды)

- Щитовая установка

Чертежи внешнего вида

2. Отдельно стоящая конструкция типа «Тумба»

Описание:

Отдельно стоящие конструкции, имеющие внешние поверхности для размещения информации (от 2-х до 3-х) и состоящие на не заглубляемого фундамента, каркаса и информационного поля.

Размеры:

- размер информационного поля: 3,0м х 1,4м; 3,0м х 0,85м;

- расположение рекламного поля – вертикальное;

- основной цвет конструкции – серый, черный

Технология замены изображения:

- размещение бумажного постера;

- размещение винилового постера.

Описание конструкции:

Представляет собой отдельно стоящие двух- и трехсторонние рекламные конструкции. Каркас рекламоносителя    выполнен из металлического профиля, облицованного  декоративными материалами.

Рекламные поверхности выполнены в виде створок из прозрачного антивандального материала: поликарбонат, оргстекло.

Для вариантов динамической технологии смены изображения призматрон используется механизм смены изображения. Смена изображения производится путем периодического вращения вертикальных ламелей. Фундамент рекламоносителя облицован декоративной юбкой.

Возможные технологии смены изображений:

- призматрон;

- скроллер;

- другие технологии автоматической смены изображений.

Подсвет рекламной конструкции: рекламная конструкция должна иметь внутренний подсвет

2. Отдельно стоящая конструкция типа «Тумба»

Варианты возможного дизайна (виды)

2. Отдельно стоящая конструкция типа «Тумба»

Чертежи внешнего вида

3. Щитовая установка типа «Пилон» не более 2,3м x 1,7м;

Описание:

Отдельно стоящие на земле объекты наружной рекламы и информации, имеющие внешние поверхности для размещения информации и состоящие из заглубляемого фундамента, каркаса и информационного поля.

Размеры:

- размер информационного поля: 1,8м х 1,2м;

- расположение рекламного поля – вертикальное;

- внешние габариты рекламной панели: не более 2,3м x 1,7м;

- основной цвет конструкции – серый, черный

Технология замены изображения:

- размещение бумажного постера;

- размещение винилового постера.

Описание информационной панели:

Информационная панель представляет собой металлическую раму, облицованную декоративными материалами, жестко соединенную с опорной стойкой. Соединение опоры и металлической рамы фланцевое, высокопрочными   болтами. Соединение закрыто декоративной облицовкой.

Рекламные поверхности выполнены в виде откидных створок с безопасным закаленным стеклом.

Для вариантов динамической технологии смены изображения призматрон используется механизм смены изображения. Смена изображения производится путем периодического вращения вертикальных ламелей.

Для вариантов динамической смены изображения скроллер смена изображения производится путем периодического вертикального перемещения изображений через верхний и нижний горизонтальный валы.

Опорная стойка:

- высота стойки: от 80 см до 120 см;

- облицовка конструкций может быть выполнена из различных безопасных материалов (металл, пластик, каленое стекло и др.)

Возможные технологии смены изображений:

- призматрон, скроллер;

- другие технологии автоматической смены изображений.

Подсвет рекламной конструкции: рекламная конструкция должна иметь внутренний подсвет.

- Щитовая установка типа «Пилон»

Варианты возможного дизайна (виды)

3. Щитовая установка типа «Пилон»

Чертежи внешнего вида

4. Щитовая установка типа «Ситиборд» не более 3,4м x 4,1м

Описание:

Отдельно стоящие на земле объекты наружной рекламы и информации, имеющие внешние поверхности для размещения информации и состоящие из заглубляемого фундамента, каркаса и информационного поля.

Размеры:

- размер информационного поля: 2,7м х 3,7м;

- расположение рекламного поля – горизонтальное;

- внешние габариты рекламной панели: не более 3,4м x 4,1м;

- по периметру панели рекламной конструкции может быть смонтирована пластиковая или металлическая облицовка;

- основной цвет конструкции – серый, черный

Технология замены изображения:

- натяжение винилового полотна;

- размещение бумажного постера.

Описание информационной панели:

Информационная панель представляет собой металлическую раму, облицованную декоративными материалами, жестко соединенную с опорной стойкой. Соединение опоры и металлической рамы двух типов:

- фланцевое соединение высокопрочными болтами;

- сварное соединение.

Соединение закрыто декоративной облицовкой. Рекламные поверхности выполнены в виде светового короба с откидными створками для вариантов статичного исполнения.

Для вариантов динамической технологии смены изображения призматрон используется механизм смены изображения. Смена изображения производится путем периодического вращения вертикальных ламелей.

Для вариантов динамической смены изображения скроллер смена изображения производится путем периодического вертикального перемещения изображений через верхний и нижний горизонтальный валы.

Откидные створки выполнены из закаленного стекла.

Опорная стойка:

- выполнена из прямоугольной профильной трубы, облицовка опоры может быть выполнена из металла, пластика, каленного стекла или других безопасных материалов;

- допустимая высота опорной стойки: от 2,5м до 4,0м;

- цвет опорной стойки: серый;

- устанавливается под прямым углом к нижней кромке рекламной панели;

- в случае размещения данной конструкции на тротуаре высота опорной стойки должна составлять не менее 3,5 м.

Возможные технологии смены изображений:

- призматрон, скроллер;

- другие технологии автоматической смены изображений.

Подсвет рекламной конструкции: рекламная конструкция должна иметь внутренний подсвет.

4. Щитовая установка типа «Ситиборд»

Чертежи внешнего вида

4. Щитовая установка типа «Ситиборд»

Варианты возможного дизайна (виды)

5. Отдельно стоящая конструкция типа «Световой короб» не более 1,2х1,8 м

Описание:

Двухсторонние консольные плоскостные объекты наружной рекламы и информации, устанавливаемые на опорах (собственных опорах, мачтах-опорах городского освещения, опорах контактной сети).

Размеры:

- размер информационного поля: 1500 х 1000; 1,2 х 1,8;

- расположение рекламного поля – вертикальное;

- внешние габариты рекламной панели: не более 1,4 х 2,0;

- основной цвет конструкции – серый, черный, белый, оранжевый.

Технология замены изображения:

- самоклеющаяся пленка.

Описание информационной панели:

Информационная панель представляет собой металлическую раму, облицованную декоративными материалами (алюминиевый, пластиковый профиль и т.п.), жестко соединенную с опорной стойкой.

Рекламные поверхности выполнены из антивандального материала: поликарбонат, оргстекло и представляют собой световой короб для вариантов статичного исполнения.

Для вариантов динамической технологии смены изображения призматрон используется механизм смены изображения. Смена изображения  производится путем периодического вращения вертикальных ламелей.

Для вариантов динамической смены изображения скроллер смена изображения производится путем периодического вертикального перемещения изображений через верхний и нижний горизонтальный валы.

Опорная стойка:

- выполнена из круглой трубы;

- допустимая высота опорной стойки от поверхности земли до низа короба: при размещении на тротуаре либо зеленой зоне от 2,1 м до 3,5 м; при размещении вдоль проезжей части от 3,5 м;

- цвет опорной стойки: серый, черный

Возможные технологии смены изображений:

- призматрон, скроллер;

- другие технологии автоматической смены изображений.

Подсвет рекламной конструкции: рекламная конструкция должна иметь внутренний подсвет.

5. Отдельно стоящая конструкция типа «Световой короб»

Варианты возможного дизайна (виды)

5. Отдельно стоящая конструкция типа «Световой короб»

Чертежи внешнего вида

6. Остановочный павильон

Описание:

Отдельно стоящие на земле объекты благоустройства, имеющие внешние поверхности для размещения информации и состоящее из заглубляемого фундамента, каркаса и информационного поля.

Размеры:

- размер информационного поля: 1,8м х 1,2м;

- расположение рекламного поля – вертикальное;

- основной цвет конструкции - серый, черный, красный, зеленый, белый, оранжевый.

Технология замены изображения:

- размещение бумажного постера;

- размещение винилового постера.

Описание информационной панели:

Павильон ожидания общественного транспорта представляет собой стальную конструкцию, с заглубленным основанием. Закладные элементы павильона сварные, покрытые грунтовкой, могут быть окрашены в зеленый или красный цвет. Крыша павильона остеклена тонированным поликарбонатом или выполнена из оцинкованного гофрированного листа. Для задней стенки павильона использовано закаленное безопасное стекло или окрашенная фанера.

Информационная панель представляет собой металлическую раму, облицованную декоративными материалами, жестко соединенную с опорной стойкой. Соединение опоры и металлической рамы фланцевое, высокопрочными болтами. Соединение закрыто декоративной облицовкой. Рекламные поверхности выполнены в виде откидных створок с безопасным закаленным стеклом.

Для вариантов динамической технологии смены изображения призматрон используется механизм смены изображения. Смена изображения производится путем периодического вращения вертикальных ламелей.

Для вариантов динамической смены изображения скроллер смена изображения производится путем периодического вертикального перемещения изображений через верхний и нижний горизонтальный валы.

Подсвет рекламной конструкции: рекламная конструкция должна иметь внутренний подсвет.

6. Остановочный павильон

Варианты возможного дизайна (виды)

6. Остановочный павильон

Чертежи внешнего вида

7. Крышные объекты наружной рекламы

Описание:

Крышные объекты наружной рекламы - объекты (объемные и плоскостные), устанавливаемые полностью или частично выше уровня карниза здания или на крыше. Крышные объекты наружной рекламы и информации состоят из элементов крепления, несущей части конструкции и информационной установки.

Основные характеристики рекламной конструкции:

Размеры:

-	размеры установки определяются габаритами крыши, на   которой монтируется конструкция, и несущей способностью стен здания. Допустимые размеры рекламного поля:

6м х 18м; 7м х 21м; 7м х 30м; 8м х 24м; 5м х 12м; 5м х 15м; 5м х 30м

-	основной цвет конструкции – серый, черный

-	в качестве дополнительных цветов могут использоваться   синий, зелёный, оранжевый, бордовый.

Конструкция:

-	несущая конструкция обычно представляет собой пространственную раму, закрепленную к несущим элементам    здания путем заделки в стены, крепления анкерами, хомутами и т.п.

-	рекламоноситель монтируется   на вертикальных стойках, закрепленных на несущей раме. Для обслуживания с тыльной стороны светового короба устанавливаются мостки.

7. Крышные объекты наружной рекламы

Варианты возможного дизайна (виды)

7. Крышные объекты наружной рекламы

Чертежи внешнего вида

8. Брандмауэр (баннер)

Описание:

Брандмауэр (баннер) - объекты наружной рекламы и информации, устанавливаемые на плоскости стен зданий, не имеющих оконных проемов, в виде:

-	изображения (информационного поля), непосредственно нанесенного на стену;

-	объектов, состоящих из элементов крепления к стене, карскаса и информационного поля.

Основные характеристики рекламной конструкции:

Размеры:

-	размеры панно ограничены размерами стены здания

-	основной цвет конструкции – серый, черный

-	в качестве дополнительных цветов могут использоваться - синий, зелёный, оранжевый, бордовый

Технология замены изображения

-	виниловое полотно

Описание информационной панели:

-	рекламоноситель закрепляется к металлической раме, смонтированной на стене здания по контуру рекламного    поля.

-	крепление рамы к стене производится пластиковыми   дюбелями, либо анкерными болтами.

-	рама может иметь различные конфигурации в зависимости от устройства фасада здания, способа крепления рекламного полотна и типа подсветки.

8. Брандмауэр (баннер)

Варианты возможного дизайна (виды)

8. Брандмауэр (баннер)

Чертежи внешнего вида

9. Реклама на строительных ограждениях

Описание:

Объекты наружной рекламы на строительных ограждениях – временные объекты наружной рекламы в виде щитовых рамных конструкций, закрепленных на ограждениях (собственных, либо установленных застройщиком), защищающих прилегающую к строительной площадке территорию.

Основные характеристики рекламной конструкции:

Рекламоноситель размещается на рамных конструкциях в составе строительного ограждения путем натяжения винилового полотна по горизонтали и вертикали к конструкции

Размеры:

-	размеры ограничены размерами строительного ограждения- основной цвет конструкции – серый, черный

- в качестве дополнительных цветов могут использоваться бордовый, синий, зеленый.

Технология замены изображения

-	бумажный постер

-	виниловое полотно

9. Реклама на строительных ограждениях

Варианты возможного дизайна (виды)

9. Реклама на строительных ограждениях

Чертежи внешнего вида

10. Медиа-фасад

Чертежи внешнего вида

Описание:

Рекламные конструкции, присоединенные к объектам недвижимости (зданиям, сооружениям)

Основные характеристики конструкции:

Смена изображения Электронно-световое оборудование

Габариты рекламной конструкции определяются в зависимости от архитектуры здания на основании согласованного проекта

Техническое описание: односторонняя конструкция, установленная на поверхности стен зданий, строений и сооружений